## Slide 1
CONCEPT / 01 · PEPSICO · PETROLINA
09°23′S / 40°30′W
Uma nova rota
para o coco.
Por que a pirólise faz sentido para a biomassa de coco — e o que ela pode representar para Petrolina.
BIOMASSA
→
BIOCHAR
→
VALOR
ESTE DOCUMENTO NÃO É UMA PROPOSTA COMERCIAL — É O PORQUÊ TÉCNICO E ESTRATÉGICO
Notes: Tese em uma frase: a casca de coco é uma biomassa naturalmente boa para pirólise, e o biochar conversa com o que a PepsiCo já decidiu. Não pedir nada — o deck mostra o porquê.

## Slide 2
02 · PROCESS · BIOMASS / PYROLYSIS / BIOCHAR
PETROLINA / PE
Do coco ao biochar.
CALOR. POUCO OXIGÊNIO. CARBONO ESTÁVEL.
CASCA SECA
1 t
400–600 °C
POUCO OXIGÊNIO
BIOCHAR
~300 kg
−70% DE MASSA
BIOMASSA
casca úmida, como sai da unidade
PREPARO
secagem com calor do próprio processo
PIRÓLISE
400–600 °C, pouco oxigênio
GASES
recirculam como calor
BIOCHAR
carbono estável, seco
BENCHMARK TÉCNICO PARA CASCA DE COCO EM ENSAIOS PUBLICADOS — A VALIDAR COM A BIOMASSA DA UNIDADE
A ALTURA DA BANDA DE CHAR É 30% DA BANDA DE CASCA PORQUE ESSE É O RENDIMENTO; A PROPORÇÃO É O DADO
Notes: Entra casca, acontece calor com pouco oxigênio (400–600 °C), sai biochar e energia. Os gases recirculam como calor. ~300 kg/t é benchmark de literatura para casca de coco, a validar com a biomassa da unidade.

## Slide 3
03 · WHY COCONUT · CARACTERIZAÇÃO DE CASCA E FIBRA
PETROLINA / PE
A casca já nasce
pronta para isso.
Três propriedades da casca e da fibra fazem dela uma biomassa naturalmente boa para pirólise.
25–53%
LIGNINA
Mais lignina, mais carbono fixo — e um char mais estável.
< 4%
CINZAS
Pouca cinza, biochar limpo e com alto teor de carbono.
80–85%
DA MASSA DO FRUTO
O fruto é majoritariamente casca: biomassa abundante por natureza.
LITERATURA TÉCNICA DE CARACTERIZAÇÃO · DEVENS ET AL., 2018 · WINDEATT ET AL., 2014
UMIDADE AS-RECEIVED DE 30–70% É O DESAFIO CONHECIDO — SECAGEM INTEGRADA COM CALOR DO PROCESSO
Notes: Lignina alta e cinzas baixas favorecem rendimento e chars aromáticos estáveis. 80–85% da massa do fruto é resíduo. A secção transversal ao lado é o próprio argumento: o fruto é quase todo casca.

## Slide 4
04 · OPERATION · PROPRIEDADES DO MATERIAL
PETROLINA / PE
Menos pilha.
Mais estabilidade.
CASCA ÚMIDA
30–70% de umidade
PERECÍVEL
Em pilha: chorume, odor e metano.
BIOCHAR
seco · inerte
SÉCULOS
Carbono estável, sem decomposição.
−70% DE MASSA
A ÁREA DE CADA QUADRADO É A MASSA
UMIDADE E RENDIMENTO: LITERATURA TÉCNICA PARA CASCA DE COCO
METANO EM PILHAS ÚMIDAS: METODOLOGIA PURO.EARTH (2025)
Notes: Falar das propriedades do material, não de como a unidade lida hoje. Casca úmida é volumosa e perecível; biochar é seco, ~30% da massa, inerte e estável por séculos — não vira passivo.

## Slide 5
05 · STRATEGY · PEP+ · CLIMATE TRANSITION PLAN 2025
PETROLINA / PE
Conversa com o que
a PepsiCo já decidiu.
Remoções de carbono geradas dentro da própria cadeia agrícola — o tipo de instrumento que o plano já admite.
−30%
ESCOPO 3 AGRÍCOLA
FLAG · ATÉ 2030
10 mi
ACRES REGENERATIVOS
ATÉ 2030 · 3,5 MI EM 2024
−42%
ESCOPO 3 · ENERGIA
ATÉ 2030 · BASE 2022
2050
NET-ZERO · SBTI
LONGO PRAZO
+42 p.p.
sobrevivência de mudas de caju com biochar no Semiárido — 26% → 68%
ENSAIO EMBRAPA SEMIÁRIDO, PETROLINA · 2026
FONTE: PEPSICO CLIMATE TRANSITION PLAN, MAI/2025 · METAS VALIDADAS PELA SBTI · BASE 2022 · PEPSICO.COM/ESG
BIOCHAR NO SOLO DOS PRODUTORES DA CADEIA É PRÁTICA REGENERATIVA COM RESULTADO MEDIDO NESTA REGIÃO
Notes: Net-zero 2050 validado SBTi; 2030 vs 2022: Escopos 1+2 −50%, Escopo 3 E&I −42%, FLAG −30%; 10 milhões de acres regenerativos até 2030 (3,5 mi até 2024). A PepsiCo declara comprar instrumentos gerados dentro da própria cadeia.

## Slide 6
06 · VALUE · BIOCHAR · MACRO
PETROLINA / PE
1 biomassa.
3 caminhos
de valor.
1,24 Mt
de remoções de biochar contratadas pela Microsoft em 10 anos — o maior acordo do mundo
EXOMAD GREEN · MAI/2025 · PURO.EARTH
01
FLUXO
Nova rota de valorização
Massa −70%, material seco e estável — sem novo passivo.
02
PRODUTO
Biochar
Solo, substratos e materiais: um produto físico com mercado real.
03
CARBONO
Carbon removal
≈2,5–3 t de CO₂ por t de biochar (benchmark) — certificável e já comprado em escala.
BENCHMARKS DE LITERATURA E DE MERCADO — A VALIDAR COM A BIOMASSA DA UNIDADE
≈2,5–3,0 T DE CO₂ POR T DE BIOCHAR É FAIXA DE LITERATURA, NÃO COMPROMISSO DESTE DOCUMENTO
Notes: Mostrar por que vale investigar, sem preço nem TIR. Microsoft × Exomad Green: ≥1,24 Mt CO₂ em 10 anos (mai/2025), certificação Puro.earth, biochar entregue a produtores locais — o mesmo desenho de uma cadeia agroindustrial.

## Slide 7
07 · WHAT MUST BE TRUE · 09°23′S / 40°30′W
09°23′S / 40°30′W
O que precisa
ser verdade.
TRÊS CONDIÇÕES — NENHUMA DELAS É UM PEDIDO
01
biomassa regular
Volume e frequência que sustentem uma operação contínua.
SE FOR VERDADE
uma rota térmica dimensionada, não um experimento
02
espaço na rotina
Uma etapa térmica que caiba na operação da unidade.
SE FOR VERDADE
a casca deixa de ser uma pilha e vira um fluxo
03
destino para o biochar
Solo, produtores ou materiais que absorvam o produto.
SE FOR VERDADE
a remoção fica dentro da própria cadeia
Se isso for verdade, o coco tem uma segunda vida.
A DENSIDADE DE CADA MEMBRANA CAI À MEDIDA QUE A CONDIÇÃO SE RESOLVE
Notes: Sem pedido. As três condições são a aderência dita de forma indireta — deixar o gerente reagir a cada uma. Se ele puxar o próximo passo: dados, amostra, teste, tecnologia, business case.